Kombinert bomtrekk og cocpittelt til 12,5 kvm krysser

I regnversperioder er det en stor fordel å ha et slikt trekk over båten.

En vanskelighet har vært å få spent det godt nok ut i nedre kant, uten å måtte ha skjemmende mange festeanordninger fastskrudd i dekk, og samtidig slik at det gir åpning langs dekk, slik at båten holder seg tørr i cocpit og under dekk.

Til C-83 har en seilmaker sydd et trekk hvor stive eikelister i halve trekkets lengde er satt inn i lommer langs nedre kant.  Trekket står da stramt og fint med bare tre fester på hver side, samtidig som en kan brette listene sammen og rulle opp trekket omkring dem når det ikke er i bruk.

Hvis noen ønsker å få laget et slikt trekk, så står tegningen på neste side (målsatt, men ikke i målestokk).  Rull nedover.   Målene er tilpasset at bommen er festet i høyde med nedre merke på masta.  Dersom en benytter bom som kan gli lavere ned på skinne når båten ikke er under seil, må målene tilpasses tilsvarende.

Mvh Pål K